## Slide 1
CBR模式介绍
资产类型 C

## Slide 2
目录
第一部分 CBR供货模式
第二部分 李尔模式介绍
第三部分 YFPO内部客户对标现状

## Slide 3
CBR供货模式
CBR供货模式特点：
1.客户发布散件装配订单，YFPO按照订单选择对应零件装配成总成零件交付SGM（即所谓的散件装配总成供货）
2.项目不再有总成配置信息（即不再有具体的高配，中配，低配零件配置）,但会有headnumber发布
3. Headnumber一般不会变化（即使装配的二级件零件号发生变化），BOM按散件形式建立
4.客户端订单发布内容变化，需要定期与客户核对BOM信息（专人），其余未有明显变化，
李尔模式介绍
生产流水线
工位
李尔座椅采用流水线生产模式即线动人不动，装配工位较多容易实现CBR模式装配
GP12，交付

## Slide 4
YFPO对标工厂BMW铁西，捷豹路虎常熟
场内配送方式：台套配送
零件仓库出库（带防错设备）
台套配送至相应工位
柔性冲焊中心
（带防错）
对应装配凸凹模（带防错）
通断检测
（带防错）
GP12
发运交付
特点：1)线边料架较少，物料出库前已有防错确认
2)GP12根据客户装配订单进行检验
客户订单发布系统解读
是否能实现？如不能实现线边会有较多物料堆积，工人识别物料比较困难，会出现装错导致拆卸等情况