## Slide 1: 悬挂链IT系统简述
IT逻辑设计及业务需求

## Slide 2: 悬挂链IT系统内容
数据库基础要求
基础信息的需求
悬挂链上件IT系统
挂具库区转移
悬挂链下件
悬挂链取件
其他系统需求点
查询、报表

## Slide 3: 一、数据库基础要求
MES与悬挂链系统通过中间表（SQL数据库）进行数据交换链接，中间表的需求由悬链系统提出，中间表由MES创建提供。

## Slide 4: 二、基础信息的需求
库区信息：
悬挂链料道信息：
挂具信息：
悬挂链库区 | 恒温房区（S1） | 库区（S2） | 下架缓存区
MES库位代码 | 1000 | 3000 | 1010
MES库位名称 | 外协件仓库 | 成品库 | 装配超市库
库区编号 | 料道号 | 料道状态 | 料道容量 | 料道类型 | 零件号
 |  | 冻结、正常 |  |  | 
挂具号 | 挂具状态 | 挂具类型 | 挂具容量
 | 待维修、 正常 |  | 

## Slide 5: 三、悬挂链上件IT系统
上悬挂链前需要打包入挂具，挂具类型要求系统准许不同产品类但同种颜色的可以打包（例：轮眉的挂具是要放前左、前右、后左、后右四个产品类，颜色不能混色，要求同种），悬挂链上件时要校验挂具类型是否可以上件，不通过报警。
上悬挂链需要新增MES扫描点，需求先扫描挂具条码，再扫描零件条码装箱，包装满后自动封箱（有不满箱强制封箱的功能）悬挂链系统接到MES的信息后通过零件信息分配料道并开始计算库龄，另外呼叫一个同类型空挂具。上件成功后MES进行物料移库从装配材料库移库到外协件仓库。

## Slide 6: 四、挂具库区转移
零件入恒温房到达库龄后将从恒温房（1000库）出库并进入库区（3000库）悬挂链系统每两分钟检查一次库龄，悬挂链系统调动挂具从恒温房出来到库区时将移库信息传给MES系统，MES进行系统移库（1000移库到3000）。

## Slide 7: 五、悬挂链下件
悬挂链下件依据MES将接到的排序信息，每接一个Order就过滤出MSP信息传给悬挂链系统（中间表）悬挂链系统接到信息后就开始找料，先查找缓存区如果缓存区有该物料就将料架拉动到出件口，如果缓存区没有就到库区查找（不准许跨区下件即直接从恒温房拉动），查找到后调动下件出库（出库原则先进先出），挂具从库区过下件到缓存区后悬挂链将信息反馈给MES，MES进行库存移库（从3000成品库移库到1010装配超市库）

## Slide 8: 六、悬挂链取件
预排序配料取件，在取件口取件后扫描预排序，预排序扫描通过后MES将信息传给悬挂链，悬挂链将当前的挂具移走，将下个需求物料挂具拉动到取件口。预排序扫描后打印客户条码并进行库存移动从装配超市库区移库到装配材料库。

## Slide 9: 七、其他系统需求点
盘点：盘点方式有手持PDA盘点和悬挂链自动盘点两种方式，自动盘点需要生成盘点表。
挂具信息更该，挂具的上物料信息的变更和料道的变更后的信息都要同步MES系统。
因bonding后外板条码被遮挡，上悬挂链打包扫描和取件扫描，库存报表信息都需要从内板条码读到外板条码信息。

## Slide 10: 八、查询、报表
料道挂具查询：查询料道挂具信息，查看挂具上的零件信息
料道零件查询：查询料道上的零件信息，包括库龄、上件时间、条码、所在挂具
空挂具查询：空挂具号、挂具类型，容量、当前位置
上件统计报表：零件号、零件数量、挂具号、上件时间、上件人。
有效库存报表：已经满足静止时间的物料库存、30分钟到静止时间库存、1小时到静止时间库存、4小时到静止时间库存。
移库统计报表（恒温房入库区）：零件号、零件数量、挂具号、移库时间、入库料道。
最低库存报表：设定库存min值，报表用于提醒计划、物流人员（每日）。
下件统计报表：挂具号、下件时间、操作人、零件号、零件数量、排序单号
取件统计报表表：挂具号、取件时间、操作人、零件号、零件数量、排序单号。
试验件下件报表：下件时间、零件号、数量、挂具号、操作人。
TOD信息与有效库存对比报表：

## Slide 11
谢谢
Thanks