## Slide 1
YFPO IMES3.0系统介绍
信息系统部
2017/10/5

## Slide 2
YFPO IMES3.0 系统介绍
业务
说明
技术
架构
未来
规划

## Slide 3
YFPO IMES3.0 系统介绍
业务
说明
技术
架构
未来
规划

## Slide 4
业务说明

## Slide 5
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 6
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 7
业务说明-采购执行
采购单
采购单
ISV
MES
采购单
料箱单
1
1
2
3
4
SAP生成的采购单协同给ISV与MES
供应商在ISV上打印订单与料箱单等
供应商送货
工厂根据订单和料箱单进行采购收货
工厂收货时根据配置同步上架到货架区
5
托盘单
产品条码
Notes: 外部物流的采购订单的类型、来源的比例。

## Slide 8
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 9
业务说明-生产配料
拉动单&拉动指令
仓库
配料出库
手工拉动
指定料箱拉动
指定产品自动推荐
根据排序单
根据装配单
扫描看板卡拉动
根据总成自动拆解拉动
排序单
台套拉动
根据整张排序单进行拉动
根据每辆车分别拉动
安全库存拉动
传统的安全库存拉动
基于排序需求的安全库存拉动
自动化仓库
传统仓库
自动执行出库
PDA扫描出库
PC端扫描出库

## Slide 10
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 11
业务说明-生产执行
生产计划
按生产汇总数
进行汇报
按单根产品
进行汇报
按料箱
进行汇报
试制工单

## Slide 12
业务说明-生产执行(条码件生产流程)

## Slide 13
业务说明-生产执行(条码件生产流程)
注塑
涂装
Masking
清洗
Bonding
预装
Masking
总成装配
销售
生产计划
生成
产品条码
注塑下线时，生成标记唯一产品的产品条码
该条码跟着整个生产链进行生产跟踪
最终销售或生产过程中被使用掉时终结该条码
使用掉时
终络条码
销售时
终络条码

## Slide 14
业务说明-生产执行(条码件生产流程)
记录条码生产过程
生产操作过程控制
生产防错

## Slide 15
业务说明-生产执行(基于料箱单的生产流程)
整箱报工
销售
现场配料
其它工序
生产
生产计划
一箱一报工，并同时生成料箱单【仓库管理以料箱单为依据】
最终销售或下道工序生产配料时，终结料箱单
料箱单
配料时
终络条码
销售时
终络条码

## Slide 16
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 17
业务说明-包装管理
厂内周转料架
纸箱
自动仓库托盘
包装物有唯一条码标签
进行包装物管理
不同零件
混放
部分料箱需要进行条码标签管理
同一产品可放不同料箱
同一料箱可进行零件混放

## Slide 18
业务说明-包装管理
同一零件有不同类型的包装且装箱数量不同
部分包装使用RK进行管理
RK：料箱唯一标签
用于对包装物本身进行管理

## Slide 19
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 20
业务说明-仓库与库位
仓库
库位
1:1
n:1
根据产品对应
实物位置
管理
库存账
管理
料道A01
正常件
半成品库
待底漆件
待底漆库
参与MRP计算
不参与MRP计算
相同料道根据存放的产品不同，需要归属到不同的库位

## Slide 21
业务说明-仓库与库位
*仓库和库位不再有直接的关联关系

## Slide 22
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 23
业务说明-销售执行
销售订单
发货单
MES创建发货单
扫描发货
开出门证送货
运算结算
销售协议
销售形式：
重复性销售：MES根据SAP的销售协议创建发货单进行发货
一次性销售：MES直接根据SAP销售订单进行发货
设计费、工时支持费、实验费、商标技术许可费、劳务派遣费、废旧固定资产销售等一次性无库存销售业务；宝马出口业务等一次性有库存销售业务
分、子公司与总部之间，以及分、子公司之间的资产销售
客户补差、返利、索赔以及返利、索赔后冲减客户应收账款的处理
重复性销售
（最主要的客户销售形式）
一次性销售
（公司间交易占绝大部分）
Notes: 对客户的销售：99%以上是重复性销售

## Slide 24
业务说明-排序发运
整车厂&
EDI服务商
排序
落地报文
各类EDI客户端
排序信息
中间表
报文解析程序
MES
排序单
排序信息转换、组单、导入
排序装配发运
创建ASN
ASN报文
ASN
EDI客户端
运算结算
开出门证送货

## Slide 25
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM模块
8th 其它说明

## Slide 26
业务说明-PM模块
EM工单
(紧急维护工单)
PD工单
(非周期性维护工单)
PM工单
（周期性维护工单)
设备保养维修
设备故障
设备维护
PM模块
定期触发
语音报警系统
手工转换
PM模块
维护保养记录
Notes: EM:紧急维护工单
PD：非计划性维护工单
PM：计划性维护工单

## Slide 27
业务说明
DIRECTORY
1st 采购执行
2nd 生产配料
3rd 生产执行
4th 包装管理
5th 仓库与库位管理
6th 销售执行
7th PM管理
8th 其它说明

## Slide 28
业务说明-单据执行模式
创建单据
采购执行
JIT销售
PM模块
生产配料
库存转移
生产执行
排序发运
先创建好单据，然后再根据单据执行业务
执行业务
执行业务
创建单据
先执行业务，执行时再创建单据或反查单据

## Slide 29
业务说明-生产&物流的工位组合
生产
装箱
物流
东莞工厂：涂装下线+装箱在一个工位操作
其它工厂：涂装下线与装箱分两个工位操做
安亭工厂：注塑下线自动封箱并自动上架
其它工厂：注塑下线封箱后，根据上架指令手工上架
安亭工厂：排序装配完成后，需手工扫排序单进行发货
其它工厂：排序装配完成后自动执行发货
掏箱
所有工厂：生产时自动掏箱
MES通过以下方式支持以上多种组合
定制的工位扫描程序（eg:工位扫描+打包）
业务执行插件（eg:自动掏箱插件、排序发运插件）

## Slide 30
业务说明-在制品/半成品的特殊控制
BOM
成品A
半成品M
采购件P1
采购件P2
采购件P3
同一个零件号，但库存需要区分
（注塑件有正常件、待底漆件、打磨件等形式）
同一个BOM层级下有多道工序进行生产，对于扫描工序的顺序控制
（尾门的清洗工序、总成件的冲孔工序、涂装上线）
零件号
版本号
控制状态
正常件
打磨件
待底漆件
…
涂装上线
已清洗
已冲孔
…

## Slide 31
YFPO IMES3.0 系统介绍
业务
说明
技术
架构
未来
规划

## Slide 32
MES技术架构说明
技术框架

## Slide 33
MES技术架构说明-MES与主要业务系统接口

## Slide 34
MES技术架构说明-MES与设备之间的接口
非实时业务
实时业务

## Slide 35
YFPO IMES3.0 系统介绍
业务
说明
技术
架构
未来
规划

## Slide 36
MES技术架构说明-未来的计划
注塑下线
激光喷码
包装自动化
仓储自动化
喷涂上下线
MES
设备通讯平台
数据采集系统
环境监控系统….

## Slide 37
MES技术架构说明-未来的计划
注塑下线
激光喷码
包装自动化
仓储自动化
喷涂上下线
安亭
浦东
东莞
……..
各公司
MES系统
报表系统
ETL
MES数据量庞大
数据相对分散
MES精减
数据整合
Notes: MES系统的数据量越来越大
这些数据又相对分散
=>保持MES精减、数据整合

## Slide 38
MES技术架构说明-未来的计划
PDA
Windows Mobile
PC端
网页端
跨平台应用
多个终端 -> 一个终端
实现跨平台
Notes: 移动端从单平台->跨平台支持

## Slide 39
THANKS
FOR WATCHING