## Slide 1: MES硬件接口说明
YFPO IT

## Slide 2
会议目的
需求
物料追踪与数据分析
  Eg: 产品问题与设备工艺参数之间的关系分析
管理手段的提升
  Eg: 设备停机时间及故障的自动获取
防错
  Eg:MES系统与硬件设备组合防错
MES系统
硬件设备
（PLC、单片机、工控机等）
Notes: 2

## Slide 3
会议目的
回答的问题
基于不同接口，MES系统与硬件设备各需要哪些准备？
当前MES系统与硬件设备之间有哪些接口可以用？
其它重要事项
Notes: 3

## Slide 4
我们当前支持的接口方式
 | 单向（MES->硬件） | 单向（硬件->MES） | 双向（MES<->硬件）
WebService | Y | Y | Y
纸质防错条形码 | Y | 无 | 无
数据库中间表 | Y | Y | Y
串口(RS232) 自由协议、Modbus | Y | Y | Y
Notes: 4

## Slide 5
WebService
Notes: 5

## Slide 6
WebService
MES系统：提供WebService服务
硬件设备：通过WebService提供的服务调用MES的数据或者传递数据给MES
Notes: 6

## Slide 7
WebService
准备工作
提供以太网网络接口
WSDL文件(Web Service描述语言)及相关API说明
MES系统：
接入以太网的能力【以太网接入模块】
客户端开发能力【跨平台】
硬件设备：
Notes: 7

## Slide 8
纸质条码纸
Notes: 8

## Slide 9
纸质条码纸
1. MES系统打印防错标签
2. 设备读取该条码内容，并根据内容进行相应操作
Notes: 9

## Slide 10
纸质防错条码
0014633111000000
Notes: 10

## Slide 11
纸质防错条码
MES推荐使用的条码码制
Code 39
Code 128
一维码
Notes: 11

## Slide 12
纸质防错条码
准备工作
负责在适当的工位打印防错条码纸
MES系统：
扫描枪
解码
硬件设备：
定义条码规则
双方：
Notes: 12

## Slide 13
数据库中间表
Notes: 13

## Slide 14
数据库中间表
MES系统提供与硬件进行数据交换的数据库中间表
硬件设备与MES系统基于数据库中间表进行资料交换
数据库
中间表
MES系统
硬件设备
Notes: 14

## Slide 15
数据库中间表
由硬件设备主动发起的服务请求：
Notes: 15

## Slide 16
数据库中间表
由MES主动发起的服务请求：
Notes: 16

## Slide 17
数据库中间表
支持单向传输模式
MES->中间表->硬件设备
硬件设备->中间表->MES
支持MS SQL Server数据库
MES系统提供Sql Server数据库
如果业务设计上需要MES系统访问服务商数据库，则服务商数据库也必须是Sql Server。
特殊情况下支持使用服务商数据库表
MES数据库与供应商数据库无同时处理的事务
Notes: 17

## Slide 18
数据库中间表
服务商
数据库
MES系统
1. 读取数据
MES
数据库
2. 同时往MES数据库与服务商数据库中写入数据
以下情况不支持使用服务商数据库
Notes: 18

## Slide 19
数据库中间表
服务商
数据库
MES系统
1. 发数据给服务商
MES
数据库
4.处理返回的数据
以下情况允许使用服务商数据库
硬件设备
2.读取数据后进行操作
3. 将数据或结果写入MES数据库
Notes: 19

## Slide 20
数据库中间表
准备工作
提供以太网连接端口
提供数据库服务器地址及访问账号
提供MES数据库中间表数据字典
提供与业务有关的蓝图
MES系统：
接入以太网的能力【以太网接入模块】
数据库访问能力
提供服务商数据库访问账号
提供服务商数据库中间表的数据字典及相关说明
硬件设备：
Notes: 20

## Slide 21
RS232串口
Notes: 21

## Slide 22
串口RS232
MES作为主设备(Master),硬件设备作为从设备(Slave)
支持自由协议与Modbus-RTU协议
Notes: 22

## Slide 23
串口RS232
自由协议
开始及结束标记位
设备UID号【2位唯一标识，需在MES系统中进行注册】
功能码【用户说明该条指令的功能，由设备服务商共同约定】
数据内容
校验位【CRC校验】
自由协议格式需包含以下内容：
开始位 | 设备ID | 功能码 | 数据 | 校验 | 结束位
STX | 0xAB | READ | 0x44 | 0xFF | ETX
Notes: 23

## Slide 24
串口RS232
准备工作
1.服务商需提供设备接口到RS232的转换设备
Notes: 24

## Slide 25
串口RS232
准备工作
2.服务商先使用测试软件测试连通性
Modbus协议下连通性测试
自由协议下的连通性测试
Notes: 25

## Slide 26
串口RS232
准备工作
Modbus协议下的连通性测试
Notes: 26

## Slide 27
串口RS232
准备工作
Modbus协议下的连通性测试
我们提供测试工具及源码
Notes: 27

## Slide 28
串口RS232
准备工作
自由协议下的连通性测试
Notes: 28

## Slide 29
串口RS232
准备工作
自由协议下的连通性测试
我们提供测试工具
无论何时您都可以使用自己的工具进行连通性测试
Notes: 29

## Slide 30
串口RS232
准备工作
为使双方工作更高效
1. 请自行测试连通性。
2. 使用测试工具模拟输入，进行开发。
Notes: 30

## Slide 31
串口RS232
准备工作
3.提供指令/数据定义说明
需传递的指令说明
数据格式的定义与说明
  Eg: 0x01FFAF98330,哪些数据分别表示什么意思。
Notes: 31

## Slide 32
串口RS232
其它事项
既无法使用Modbus也无法使用自由协议，
设备厂商自已定义了一套协议标准
1. 提供协议说明手册
2. c#程序范例或.net动态链接库
Notes: 32

## Slide 33
其它重要事项
应急方案!!!!
任何情况下，
都需要一套当通讯失败时的手工应急方案!
Notes: 33

## Slide 34
其它重要事项
需求分析
在项目作需求分析时，
就需要讨论MES与硬件设备通讯交互事宜!
Notes: 34